## Slide 1
МАС «Нефтекод»
Мультиагентный советчик оператора гидроочистки дизельного топлива
АВТ → гидроочистка 24-2000 → смешение
Качество и технологические ограничения — выше экономики. Отказ с причиной — тоже решение.
Отборочный этап · числа из отчётов на 22.09.2026 · работает локально, без интернета
Notes: Одна фраза: система подсказывает оператору гидроочистки, как удержать серу и Т95 в спецификации, и честно молчит, когда данным нельзя верить.

## Slide 2
Что делает система
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
2
1. Оценивает
риск выхода продукта за спецификацию по сере и Т95 — с интервалом и уверенностью, по возрасту каждого анализа
2. Сравнивает
допустимые изменения режима: жёсткие ограничения — до ранжирования, затем фронт Парето по качеству, выпуску, энергии, тяжести
3. Советует или молчит
карточка оператору: причина → действие → эффект → ограничения → уверенность → что дальше; или отказ с названной причиной
• Работает в закрытом контуре: без интернета и внешних сервисов, на CPU; слой локальной LLM необязателен и выключен
• Каждая включённая настройка включена правилом, записанным до счёта; отклонённые записаны с числами так же подробно
• Числа документов сверяются с отчётами тестами: переписанная фраза или пересчитанный отчёт роняют проверку
Notes: Три действия — оценить, сравнить, посоветовать или отказаться. Подчеркнуть: вариант, нарушающий жёсткое ограничение, отсекается ДО ранжирования и не может быть «оплачен» выпуском.

## Slide 3
Как устроено: агенты и обмен между ними
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
3
Срез состояния
телеметрия, ЛИМС, ПАК/Q21; возраст анализов, брак
Агент качества
сера и Т95: прогноз, интервал, риск, уверенность
Агент надёжности
тяжесть режима, останов, износ катализатора
Оптимизатор
варианты → отсев по ограничениям → Парето
Смешение
рецептура, доли = 100 %
Оркестратор
порядок проверок
Карточка
или отказ с причиной
Журнал
reports/runs
Контракты агентов — типизированные структуры:
src/nefte/agents/schemas.py
Notes: Агенты обмениваются типизированными структурами (schemas.py), каждый цикл целиком пишется в журнал. Оркестратор проходит проверки в порядке важности: стоит ли установка, можно ли верить данным, есть ли допустимые варианты, нужен ли шаг вообще.

## Slide 4
Данные: как разбиты и где они неисправны
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
4
Выборка | Период | Для чего
обучение | 2023-01-01 … 2025-06-30 | модели
валидация | 2025-07-01 … 2025-12-31 | пороги и правила приёмки
тест | 2026-01-01 … 2026-08-07 | только отчёт
Неисправность, часов | обучение | валидация | тест
лаборатория молчит больше 72 ч | 911 | 0 | 668
останов установки | 747 | 0 | 458
полка Q21 (оперативный анализатор) | 183 | 0 | 563
полка ПАК из файла | 1351 | 0 | 780
• Лабораторный анализ публикуется с задержкой ~4 ч: до публикации система его не видит, у каждого анализа — возраст
• Поточные анализаторы уходят на «полку»: файловый ПАК стоит ровно на 18.45, Q21 — около 24.88 с дрожанием ±0.04; детектор залипания с допуском найден 21.09
• 54 % «зависаний» поточного анализатора приходятся на остановы — останов распознаётся отдельно
• Данные организаторов не изменены; периоды с датами и причинами — docs/DATA_PERIODS.md
Notes: Разбиение только по времени. Неисправные периоды НЕ вырезаны: система в них отказывается, называя причину, и все метрики посчитаны вместе с ними. Полный список с датами — docs/DATA_PERIODS.md.

## Slide 5
Главные числа на тесте — 2026 год, в подборе не участвовал
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
5
1.29 мг/кг
MAE прогноза серы — не хуже поточного анализатора (1.48, разница на границе значимости); ROC-AUC риска 0.82
77 % / 52 %
реакция системы до публикации анализа: пробы с превышением против нормальных
в 12 раз
меньше двигает уставки, чем одноагентная система: 70.8 °C против 846 за полгода
4 из 4
шагов с превышением убирают 3 вмешательства за месяц в замкнутой имитации; вклад в Т95 −0.08 °C
0.85 °C/мес
теряет активность катализатор (95 % ДИ 0.71–0.98); ресурс цикла 13–20 мес
в 3.1–3.5 раза
больше ошибка прогноза, когда карточка пишет уверенность ниже 0.7
Notes: Каждое число — из отчёта в reports/, README сверяется с ними тестом. Тест — 2026-01-01 … 2026-08-07.

## Slide 6
Агент качества — виртуальный анализатор
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
6
• MAE 1.29 мг/кг против 1.48 у поточного анализатора — лучше или не хуже: парная разница −0.19, 90 % интервал −0.38…0.00; ROC-AUC риска 0.82; 80-процентный интервал накрывает 82 % анализов
• В окне от 2 ч до отбора до публикации анализа система реагирует на 77 % проб с превышением против 52 % нормальных
• Отклик серы на уставки из истории не выучить — его гасят регуляторы. Приращение считает кинетика: порядок 1.5, 0.46 мг/кг на градус — внутри 0.3–1.0, названных технологом
• Т95 — уровень из последнего анализа; ограничение «не ухудшать», а не гарантия
• Прогноз на 2 часа вперёд у бустинга не работает (ROC-AUC 0.37) — и мы это пишем, а не прячем
1.29 мг/кг
MAE на тесте; у поточного анализатора 1.48 — лучше или не хуже
0.46 мг/кг/°C
отклик по кинетике порядка 1.5 — середина практики технолога
docs/QUALITY_AGENT.md · reports/quality_metrics_h0.json · docs/SULFUR_RESPONSE.md
Notes: Главная мысль: от показания прибора модель зависит почти один к одному, от температуры реактора — почти никак, потому что контуры регулирования гасят отклик в истории. Поэтому приращение от уставок считает кинетика, и карточка это говорит. Прогноз на 2 часа не работает — сказать самим.

## Slide 7
Агент надёжности: тяжесть, останов, катализатор
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
7
• Катализатор теряет 0.85 °C/мес активности (95 % ДИ 0.71–0.98) — по двум завершённым циклам
• Ресурс текущего цикла — 13–20 месяцев; метод проверен бэктестом на цикле с известным исходом
• Тяжесть режима — по прокси (температура, давление, перепад), с износом катализатора по возрасту от замены; ограничивает уставки: при высокой тяжести повышать температуру нельзя
• Останов распознаётся отдельно: 54 % «зависаний» анализатора — это остановы, а не поломки прибора
• Полка Q21 на 24.88 мг/кг — неисправность прибора: детектор с допуском, правило приёмки записано до счёта
0.85 °C/мес
скорость дезактивации катализатора
13–20 мес
остаточный ресурс цикла
docs/CATALYST_LIFE.md · docs/RELIABILITY_AGENT.md · reports/catalyst_life.json
Notes: Единственное место, где система говорит не про текущий момент, а про месяцы вперёд, и единственная её оценка, проверенная бэктестом на цикле с известным исходом. Замена катализатора 23.04.2026 — из журнала.

## Slide 8
Оптимизатор: сначала ограничения, потом выбор
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
8
• Жёсткие ограничения — до ранжирования: сера с запасом на неопределённость, Т95 не хуже, уставки в рабочем диапазоне, шаг за цикл ограничен
• Запас по сере обязан держаться и при втрое более слабом отклике — робастная гарантия, включена по правилу до счёта
• Фронт Парето по качеству, выпуску, энергии и тяжести; запрет частых воздействий: скорость изменения режима ≤ 0.5 °C/ч
• Ни одного допустимого варианта — отказ с перечнем причин, а не «лучший из плохих»
• Замкнутая имитация июня 2026: 3 вмешательства за месяц убирают 4 из 4 шагов с превышением, вклад в Т95 −0.08 °C
4 из 4
шагов с превышением убраны в имитации
−0.08 °C
наш вклад в Т95 — второй обязательный показатель не ухудшен
docs/OPTIMIZER_AGENT.md · docs/HARD_CHECKS.md §6 · reports/simulation.json
Notes: Имитация замкнутого контура: что будет, если оператор послушается. Шаги с превышением считаются по одной и той же имитации с нами и без нас.

## Slide 9
Зачем четыре агента: урезанные системы на том же тесте
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
9
Конфигурация | Вмешательств | Отказов | Пропуски | Ложные | Ход, °C
полная | 83 | 124 | 0.65 | 0.21 | 70.8
без надёжности | 105 | 58 | 0.68 | 0.27 | 113.1
без оптимизатора | 5 | 57 | 0.95 | 0.01 | 20.0
одноагентная | 141 | 0 | 0.74 | 0.26 | 846.0
Chart: Суммарный ход уставок, °C
| одноагентная | без оптимизатора | без надёжности | полная
Ход уставок, °C | 846 | 20 | 113.1 | 70.8
• Одноагентная двигает уставки в 12 раз больше и пропускает не меньше (0.74 против 0.65)
• Без оптимизатора система почти не действует: пропусков 0.95
• Без агента надёжности — больше ложных тревог и хода уставок
docs/HARD_CHECKS.md §7 · reports/architectures.json · scripts/compare_architectures.py
Notes: Читать парами: пропуски — ложные тревоги — суммарный ход уставок. Конфигурация, которая «ловит всё», обычно просто дёргает уставки постоянно. Одноагентная — только прогноз и порог.

## Slide 10
Карточка оператора
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
10
[2026-03-05 00:00] Риск нарушения спецификации по сере: 54% (прогноз 10.16 мг/кг при пределе 10.0)
Действие: T5: +0.12 → 379.82, T11: +0.13 → 373.62, F26: -6.63 → 225.68, P13: +0.01 → 3.92
Эффект: сера 9.53 мг/кг (-0.63 к бездействию), Т95 346.1 °C (+0.05), выпуск -2.85 %,
энергия -0.13 %, тяжесть режима 0.67, выпуск смеси 237.2 т/ч
Проверено: сера ≤ 10.0 мг/кг (жёсткое, прогноз); Т95 ≤ 360.0 °C (жёсткое); уставки
внутри модельного диапазона (допущение, p05–p95 истории); шаг за цикл ограничен;
смесь — ДТ летнее товарное: ЦЧ ≥ 51.0, плотность 820–845; доли дают 100.0 %
Уверенность: 0.56
Почему: Из 73 допустимых вариантов (16 на фронте Парето) выбран mix_098 … запас по
неопределённости не гарантирован … нужен контрольный лабораторный анализ.
Агент надёжности ограничил T11, T5, T6 … приращение от уставок посчитано по
кинетике (порядок 1.5): это внутри 0.3–1 мг/кг на градус, названных технологами.
Что дальше: следующий анализ примерно через 16.5 ч, ждём 7.4–12.9 мг/кг — так попадали
8 раз из 10; до него будет сделано около 3910 т продукта; эффект правки проявится
за ~4.6 ч; ВНИМАНИЕ: режим уже идёт вверх на 2.93 °C за последние 4.6 ч —
не складывайте воздействия.
Смешение (допустима, сумма долей 100.0 %): ГО ДТ 100.0 %
python scripts/run_cycle.py --ts "2026-03-05 00:00" · docs/CARD.md
Notes: Каждая строка карточки и её источник — docs/CARD.md. Строки «Достоверность», «Разбор причины» и «Возврат в норму» появляются, только когда им есть что сказать.

## Slide 11
Отказ — это решение, и он стоит там, где надо
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
11
Исход на тесте | Доля моментов | Превышений за 24 ч | Ошибка оперативного значения, мг/кг
решение (действие или держим) | 72.2 % | 19.5 % | 1.75
отказ: установка стоит | 9.2 % | — | 15.70
отказ: данные недостоверны | 4.0 % | 24.2 % | 15.56
отказ: нет допустимых вариантов | 14.6 % | 7.2 % | 2.31
• В отказах по недостоверным данным прибор расходится с лабораторией в 8.9 раза сильнее, чем в моментах с решением
• Превышений в них 24.2 % против 19.5 % в моментах с решением: отказ не прячет трудные моменты
• «Нет допустимых вариантов» — 14.6 % моментов теста, в основном конец цикла катализатора: высокая тяжесть вычёркивает все варианты. Найдено 21.09, кандидат проверяется по правилу до счёта
docs/CARD.md → отказы · reports/refusal_quality.json
Notes: Отказ по данным — там, где прибор врёт: оперативное значение ошибается в разы сильнее, а доля превышений в отказах не ниже обычной — отказы не прячут превышения.

## Slide 12
Решения по правилам, записанным до счёта
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
12
Включено (10)
• Оперативный анализатор — Q21 вместо файлового ПАК
• Отклик серы на уставки — кинетика порядка 1.5
• Запас по сере держится и при слабом отклике
• Детектор «полки» Q21 с допуском
• Износ катализатора в тяжести — возраст от замены по журналу
• «Режим уже идёт — не складывайте воздействия»
• Разбор причины прогноза по группам каналов
• Тонны продукта до следующего анализа
• Самоконтроль по приходящим анализам
• Расхождение двух анализаторов — строкой в карточке
Проверено и отклонено (10)
• Отказ при расхождении анализаторов
• Предупреждение по режиму АВТ за 2 часа
• Раннее предупреждение нейросетью за 2 часа
• Ранжирование по цене ошибки вместо весов
• Рост перепада Р-202 в тяжести режима
• Возврат к базовому режиму после вмешательства
• План из нескольких шагов в карточке
• Q21 как отдельный источник риска
• Т95 комбинацией оценок вместо прошлого анализа
• Т95 по формуле ВАК или модели
docs/PLAN.md — журнал решений · правило каждой проверки — в докстринге её скрипта в scripts/
Notes: Правило приёмки пишется в docs/PLAN.md до того, как посчитан результат, и исполняется как есть. Отклонённое записывается с числами так же подробно, как принятое. Вердикты на слайде читаются из отчётов проверок.

## Slide 13
Ограничения — сказанные вслух
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
13
• За сутки вперёд система не предупреждает: она реагирует на уже идущее превышение; прогноз на 2 часа у бустинга — ROC-AUC 0.37
• Отклик серы на режим взят из практики технолога (0.3–1.0 мг/кг на градус) и кинетики, а не измерен на истории — там его гасят регуляторы
• Рабочие диапазоны уставок — квантили истории: паспортных ограничений в пакете нет, эксперт назвал их конфиденциальными
• Т95 — ограничение «не ухудшать», а не гарантия: MAE оценок около 5 °C при запасе до предела 3–5 °C
• Управляющие воздействия — только гидроочистки; связь АВТ с гидроочисткой измерена и оказалась слабой
• Смешение — модель на явных допущениях: данных по компонентам не выдано
Notes: Говорить до того, как спросят. У каждого пункта — чем измерено.

## Slide 14
Как проверить за 15 минут
МАС «Нефтекод» · числа из reports/, собрано 22.09.2026
14
python scripts/prepare_data.py
распаковка и кэш, один раз
python scripts/run_cycle.py --ts "2026-03-05 00:00"
одна карточка целиком
streamlit run app/dashboard.py
дашборд: сцены защиты, путь решения
python scripts/run_scenario.py --list
сценарии с возмущениями
pytest -q
тесты, включая сверку документов с отчётами
bash scripts/reproduce_all.sh
все отчёты заново, с продолжением с места
Куда смотреть: README → «За пять минут» · docs/CARD.md · docs/HARD_CHECKS.md · docs/DATA_PERIODS.md · docs/PLAN.md
Notes: README — входная точка: таблица «за пять минут» ведёт к каждому числу и документу. Всё работает без интернета.